SIA ,,JŪRMALAS SLIMNĪCA"

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols pirms konkursa izsludināšanas

Jūrmalā, Vienības prospekts 19/21                                   						                 2018.gada 23.martā

Sēde atklāta plkst. :15:00

Piedalās:

Komsijas priekšsēdētāja vietnieks  O.Leinerts.

Komisijas locekļi:

I.Dreimane, D.Zadinane.

Tehnisko specifikāciju gatavošanā iesaistītās personas : A.Voroņins, L.Morozova.

Iespējamo piegādātāju pārstāvji (sk.1.pielikumu).

Sēdes norise:

- Plānoto izvirzīto prasību apspriešana:

- I.Dreimane informē, ka plānots atlases prasībās iekļaut prasību, ka pretendentiem jābūt pieredzei vismaz  divu pēc apjoma  līdzvērtīgā endoskopijas medicīnas iekārtu  (piem. - dažādi endoskopi, endoskopu žāvēšanas skapji, endoskopu mazgāšanas iekārtas, utml.)  pasūtījuma piegādē  un garantijas apkalpošanā;

Klātesošiem  iespējamo piegādātāju pārstāvjiem iebildumu nav. Visiem klātesošajiem šāda pieredze ir.

- I.Dreimane informē, ka plānots iekļaut prasību, ka pretendents var nodrošināt ne mazāk kā vienu servisa inženieri, kurš ir piedāvātās preces ražotāja  apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai.

Klātesošiem iespējamo piegādātāju pārstāvjiem iebildumu nav. Visiem klātesošajiem šādi  speciālisti  ir.

- Paredzamie  galvenie līguma nosacījumi.

D.Zadinane informē, ka preču apmaksas kārtība saskaņā ar plānotajiem līguma nosacījumiem ir 20% avanss, 80 % gala maksājums pēc preču piegādes.

Klātesošiem iespējamo piegādātāju pārstāvjiem iebildumu nav.

I.Dreimane jautā klātesošajiem, kāds ir šādu preču vidējais  piegādes laiks – 6, 8  vai vairāk nedēļas. Pārstāvji paskaidro, ka tas varētu būt 8 nedēļas.

- Priekšlikumu uzklausīšana par tehnisko specifikāciju.

Tehniskā specifikācija tiek izskatīta pa iekārtu veidiem un attiecīgi precizēta. O.Leinerts vērš klātesošo uzmanību uz to, ka  visām iekārtām jābūt ērtām lietošanā, ergonomiskām. Dr.Morozova uzver, ka viņai kā lietotājam ir svarīgi, lai nebūtu lieku kustību darbā ar iekārtām,kā arī, lai  iekārtas būtu ērti pārvietojamas, gadījumā, ja vajadzētu tās pārvietot.

Tika saņemts priekšlikums  no SIA  “Arbor Medical korporācija” pārstāvja  par to, ka nepieciešama ir endoskopu mazgāšanas  un žāvēšanas procesa izsekojamības programmatūras nepieciešamība  endoskopu mazgāšanas un žāvēšanas procesa izsekojamības nodrošināšanai, attēlu saglabāšanai, utml. Pasūtītāja pārstāvji atbild, ka tas tiks izvērtēts.

Saņemti no priekšlikumi izņemt ārā precīzos iekārtu izmērus un svarus, jo tie starp ražotājiem tie var atšķirties. Kā arī izņemt ārā ļoti precīzos filtru parametrus. Pasūtītāja pārstāvji tam piekrīt, jo galvenais ir medicīnas ierīču atbilstība  visiem standartiem un spēja nodrošināt noteiktās funkcijas.

Tiek saņemts jautājums, vai var lietotaja instrukcijas. u.c. dokumentus iesniegt elektroniski, komisija atbild, ka jā. Iepirkuma piedāvājums nebūs jāsniedz papīra formātā, tikai elektroniski.

Tehniskās specifikācijas projekts ar precizējumiem endoskopijas aprīkojuma iepirkumam:

| Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits gab. | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nosaukums: Endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas mašīna | 1 |  |
|  | Veicamās funkcijas: |  |  |
|  | Endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas nodrošināšana |  |  |
|  | Tehniskās prasības: |  |  |
|  | Darbojas no 220V sprieguma |  |  |
|  | Iekārtas jauda līdz 3500W |  |  |
|  | Jāatbilst EN ISO 15883-1 un EN ISO 15883-4 standartiem |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |
|  | 2 neatkarīgas mazgāšanas tvertnes |  |  |
|  | Vienlaicīgi var mazgāt līdz 2 jebkura veida endoskopiem neatkarīgi vienu no otra |  |  |
|  | Iebūvēts noplūdes tests |  |  |
|  | Lieto PAA (peroksīdetiķskābes) dezinfekcijas šķīdumu |  |  |
|  | Endoskopa katra kanāla patstāvīga plūsmas un spiediena kontrole |  |  |
|  | Endoskopa savienojuma kontrole |  |  |
|  | Kanāla blokādes kontrole |  |  |
|  | Automātisks hermētisma tests un nepārtraukts spiediena monitorings |  |  |
|  | Ķimikāliju tilpuma dozēšanas kontrole |  |  |
|  | Neatkarīga temperatūras kontrole |  |  |
|  | Dezinfekcijas rezultāta apstiprinājums |  |  |
|  | Elektroniska drošības vāku slēgšana |  |  |
|  | Skalošanas ūdens dezinfekciju nodrošina integrēts antibakteriālais filtrs |  |  |
|  | Drošības sistēma iekārtas darbības apstādināšanai pie kritiskas gaisa/ūdens temperatūras |  |  |
|  | Manuāli nav iespējams mainīt/saīsināt dezinfekcijas cikla programmu |  |  |
|  | Pienākošā ūdens spiediens robežās vismaz no 2,5-4 bar |  |  |
|  | Cikla ilgums ne ilgāks par 28 min |  |  |
|  | Nepārtraukti monitorēti cikla parametri |  |  |
|  | Trauksme paziņo operatoram par cikla neiziešanu |  |  |
|  | Iespēja izprintēt visus cikla dokumentācijas datus |  |  |
|  | Ūdens filtrācijas sistēma |  |  |
|  | Mašīna ir viegli pārvietojama |  |  |
|  | Vismaz 1 gadu garantija |  |  |
|  | Veiktas funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes, ko apliecina akti |  |  |
|  | Komplektācija: |  |  |
|  | Adapteris slimnīcas lietošanā esošiem Pentax endoskopiem | 2 | Tiks pierakstīti endoskopu modeļi, skaits |
|  | Adapteris slimnīcas lietošanā esošiem Fujinon endoskopiem | 2 | Tiks pierakstīti endoskopu modeļi, skaits. |
|  | Lietotāja instrukcija latviešu valodā |  | var elektroniskā veidā |
|  | Servisa instrukcijas CD |  | var elektroniskā veidā |
|  | Apkopes skaits gadā |  |  |
| 2. | Nosaukums: Endoskopu žāvēšanas skapis | 1 |  |
|  | Veicamās funkcijas: |  |  |
|  | Endoskopu žāvēšana un uzglabāšana |  |  |
|  | Tehniskās prasības: |  |  |
|  | Iekārtai jāatbilst EN-16442 standarta prasībām |  |  |
|  | Darbojas no 220V, 50Hz sprieguma. |  |  |
|  | Maksimālā iekārtas jauda līdz 500W |  |  |
|  | Vienlaicīgi var tikt uzglabāti vismaz 8 endoskopi |  |  |
|  | Endoskopu izvietojums vertikālā pozīcijā |  |  |
|  | Caurspīdīgas durvis, slēdzamas |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |
|  | antibakteriālie filtri |  |  |
|  | Skapja gaisa priekšfiltrācija |  |  |
|  | termoprinteris cikla izdrukām |  |  |
|  | Automātizēta sistēma endoskopu atpazīšanai un to datu ievadei |  |  |
|  | Statusa indikatori, kas sniedz informāciju par cikla statusu un endoskopu atbilstošu pozicionēšanu |  |  |
|  | Nodrošina endoskopa videokonektora atbalstu/ievietošanu speciāli paredzētā stiprinājumā |  |  |
|  | Kontroles sistēmas: |  |  |
|  | Endoskopu uzglabāšanas laika kontrole |  |  |
|  | Filtru stāvokļu kontrole |  |  |
|  | Gaisa plūsmas kontrole |  |  |
|  | Savienojumu kontrole |  |  |
|  | Monitorēts un attēlots pozitīvais gaisa spiediens skapī |  |  |
|  | Gaisa plūsmas monitorings skapī |  |  |
|  | Trauksmes signāls, kas signalizē, ka durvis ir atvērtas |  |  |
|  | Durvis droši aizslēdzamas elektroniski– ierobežota pieejamība |  |  |
|  | HEPA filtrēts gaiss, kas plūst caur katru no lūmeniem |  |  |
|  | Gaisa plūsmas, kas nāk pie katra no endoskopiem, monitorings |  |  |
|  | Endoskopa lūmenu izžāvēšana ne ilgāk kā 3 stundu laikā |  |  |
|  | Izdruka – endoskopa ievietošanas un izņemšanas laiki, operators utt. |  |  |
|  | Uzglabāšanas laiks tiek monitorēts un attēlots uz displeja |  |  |
|  | Validētais uzglabāšanas laiks katram no endoskopiem vismaz 30 dienas |  |  |
|  | Vismaz 1 gada garantija |  |  |
|  | Veiktas funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes, ko apliecina akti |  |  |
|  | Komplektācija: |  |  |
|  | Adapteri slimnīcas lietošanā esošiem Pentax endoskopiem | 2 | Tiks pierakstīti endoskopu modeļi, skaits |
|  | Adapteri slimnīcas lietošanā esošiem Fujinon endoskopiem | 5 | Tiks pierakstīti endoskopu modeļi, skaits |
|  | Lietotāja instrukcija latviešu valodā |  | var elektroniskā veidā |
| 3. | Nosaukums: Gastroskops EG27-i10 vai ekvivalents |  |  |
|  | Veicamās funkcijas: |  |  |
|  | Gastroskopijas procedūras nodrošināšana |  |  |
|  | Tehniskās prasības: |  |  |
|  | Savienojams ar slimnīcā esošo Pentax i5000 video procesoru |  |  |
|  | Izšķirtspēja HD+ |  |  |
|  | Ārējais instrumenta diametrs 9.0 mm |  |  |
|  | Instrumentu kanāla diametrs 2,8 mm |  |  |
|  | Darba garums 1050 mm |  |  |
|  | Redzes lauks 140 ° |  |  |
|  | Izliekšanās uz augšu/ uz leju - 210°/ 210° |  |  |
|  | Izliekšanās pa labi/pa kreisi - 120°/ 120° |  |  |
|  | Vismaz 1 gadu garantija |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |
| 4 | Nosaukums: Kolonoskops EC38-i10L vai ekvivalents |  |  |
|  | Veicamās funkcijas: |  |  |
|  | Kolonoskopijas procedūras nodrošināšana |  |  |
|  | Tehniskās prasības: |  |  |
|  | Savienojams ar slimnīcā esošo Pentax i5000 video procesoru |  |  |
|  | Izšķirtspēja HD+ |  |  |
|  | Ārējais instrumenta diametrs 13.2 mm |  |  |
|  | Instrumentu kanāla diametrs 3.8 mm |  |  |
|  | Darba garums 1700 mm |  |  |
|  | Redzes lauks 140 ° |  |  |
|  | Izliekšanās uz augšu/ uz leju - 180°/180° |  |  |
|  | Izliekšanās pa labi/pa kreisi - 160°/160° |  |  |
|  | Vismaz 1 gadu garantija |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |

- Citi jautājumi

I.Dreimane informē klātesošos, ka iepirkums pēc tā dokumentācijas sagatavošanas, tiks sludināts elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS). Piedāvājumu iesniegšana arī elektroniski.  Tāpēc visi iespējamie piegādātāji , kas nav tur reģistrējušies un nezina, kā to lietot, lai iepazīstas savlaicīgi. Par EIS  lietošanu un reģistrāciju  pretendenti  informāciju var iegūt un var iepazīties VRAA mājas lapā  - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON ;

Iespējamiem piegādātājiem tiek paskaidrots, ka komisija vēl precizēs tehnisko specifikāciju, ņemot vērā slimnīcas faktiskās vajadzības. Tiek informēti, ka šīs sanāksmes  protokols tiks sagatavots, nopublicēts slimnīcas  mājas lapā un nosūtīts uz e-pastu.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme tiek slēgta 16.00.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:   			O.Leinerts ______________________

Komisijas locekļi:

I. Dreimane _____________________

D.Zadinane _____________________

Tehnisko specifikāciju sagatavošanā iesaistītais personāls:

A.Voroņins________________________

L.Morozova_______________________

Protokolēja Komisijas sekretāre                              	           I.Dreimane __________________